Część 4

Analiza potrzeb cieplnych oraz elektroenergetycznych i gazowych gminy w perspektywie do 2025 r.

Spis treści

4.1.	Prognoza zapotrzebowania na ciepło	3

4.1.1.	Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego	3

4.1.2.	Prognoza zapotrzebowania na ciepło	5

4.2.	Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	10

4.3.	Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe	12

Prognoza zapotrzebowania na ciepło

Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Zmiany zapotrzebowania na moc cieplną w perspektywie do 2025 r. będą głównie zależeć od planowanego rozwoju Gminy Stepnica oraz działań w zakresie termomodernizacji istniejących obiektów budowlanych.

W celu opracowania prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego posłużono się danymi GUS dotyczącymi przewidywanego rozwoju tego segmentu gospodarki w okresie 2002-2009 r., które zaprezentowano w Tab. 4.1.

Dane GUS dotyczące prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w okresie 2002-200 r.

| Mieszkania oddane do użytkowania | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania [szt.] | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Izby [szt.] | 40 | 16 | 49 | 23 | 32 | 27 | 17 | 55 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 836 | 316 | 1 122 | 472 | 809 | 592 | 592 | 1 054 |

W przypadku prognozy dla obiektów użyteczności publicznej oraz handlowo-usługowych przyjęto wskaźnik obliczeniowy wynoszący 10 % w odniesieniu do prognozy dla budownictwa mieszkaniowego. Ponadto ze względu na brak wiarygodnych informacji dotyczących ewentualnej budowy bądź rozbudowy obiektów przemysłowych prognoza nie obejmuje tego rodzaju budownictwa.

Prognozę zapotrzebowania na ciepło w okresie 2008-2015 r. i docelowo do 2020 r. wykonano w trzech wariantach, charakteryzujących się następującymi założeniami:

- Wariant stabilny: zakłada, że w perspektywie do 2025 r. utrzyma się obserwowane w okresie 2002-2009 r. tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wariant ten będzie realizowany w warunkach stabilnego rozwoju gminy. Ponadto, w wariancie tym założono, że działania termomodernizacyjne do 2025 r. spowodują obniżenie wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło o ok. 10 %. Wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na ciepło dla nowych budynków przyjęto na poziomie 75 W/m2, natomiast prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu stabilnego przedstawia Tab. 4.2.;

- Wariant minimalny: zakłada, że w perspektywie do 2025 r. tendencja w zakresie budownictwa mieszkaniowego ulegnie nieznacznemu zahamowaniu. W wariancie tym założono, że działania termomodernizacyjne do 2025 r. spowodują obniżenie wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło o ok. 8 %. Wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na ciepło dla nowych budynków przyjęto na poziomie 75 W/m2, natomiast prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu minimalnego przedstawia Tab. 4.3;

- Wariant maksymalny: zakłada, że w perspektywie do 2025 r. nastąpi istotne ożywienie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W wariancie tym założono, że działania termomodernizacyjne do 2025 r. spowodują obniżenie wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło o ok. 14 %. Wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło dla nowych budynków przyjęto na poziomie 75 W/m2, natomiast prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu maksymalnego przedstawia Tab. 4.4.

Prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu stabilnego

Prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu minimalnego

Prognozowany przyrost powierzchni użytkowej dla wariantu maksymalnego

Prognoza zapotrzebowania na ciepło

Wariant stabilny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu stabilnego prezentuje Tab. 4.5 oraz Rys. 4.1 i Rys. 4.2.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu stabilnego

Wariant minimalny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu minimalnego prezentuje Tab. 4.6 oraz Rys. 4.3 i Rys. 4.4.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu minimalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu minimalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu minimalnego

Wariant maksymalny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu minimalnego prezentuje Tab. 4.7 oraz Rys. 4.5 i Rys. 4.6.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu maksymalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu maksymalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło dla wariantu maksymalnego

Analiza w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych wykazała, że w perspektywie krótkotermonowej (do 2017 r.) oraz długoterminowej (do 2025 r.) wystąpi tendencja spadkowa zapotrzebowania na ciepło. Taki scenariusz wynika z prognozowanego niewielkiego rozwoju zabudowy mieszkaniowej w stosunku do zmiany zapotrzebowania na ciepło wynikającego z działań termomodernizacyjnych.

Zbiorczy wykres wielkości zapotrzebowania na ciepło Gminy Stepnica w perspektywie do 2017 r. i 2025 r. dla poszczególnych wariantów analizy przedstawia Rys. 4.7.

Łączne zapotzrebowanie na ciepło Gminy Stepnica w perspektywie do 2017 r. i 2025 r.

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną wykonano w trzech wariantach przy ogólnych założeniach jak w poprzednim rozdziale i wykorzystaniu następujących wskaźników obliczeniowych:

- 13,2 kW/budynek jednorodzinny;

- 8,0 kW/mieszkanie;

- czas wykorzystania mocy szczytowej: 2 000 h/a;

- współczynnik jednoczesności dla budynków jednorodzinnych do 20: 0,4;

- współczynnik jednoczesności dla budynków jednorodzinnych powyżej 20: 0,28.

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych wariantów analizy przedstawia kolejno: Tab. 4.8, Rys. 4.8, Tab. 4.9, Rys. 4.9, Tab. 4.10 i Rys. 4.10.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy szczytowej dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną dla wariantu minimalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy szczytowej dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną dla wariantu maksymalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy szczytowej dla wariantu maksymalnego

Wykonana prognoza zapotrzebowania mocy elektrycznej wykazała jednoznacznie, że w perspektywie do 2025 r. należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania mocy szczytowej w zakresie 0,25-0,4 MW.

Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe

Prognozę zapotrzebowania na na paliwo gazowe wykonano w trzech wariantach przy ogólnych założeniach jak w poprzednim rozdziale i wykorzystaniu następujących wskaźników obliczeniowych:

- wskaźnik zużycia energii dla mieszkań zaliczanych do I klasy standardu wyposażenia: 4,17 GJ/rok;

- wskaźnik zużycia energii dla mieszkań zaliczanych do II klasy standardu wyposażenia: 14,46 GJ/rok;

- wskaźnik zużycia energii dla mieszkań zaliczanych do III klasy standardu wyposażenia: 14,46 GJ/rok;

- wskaźnik zużycia energii dla budynków jednorodzinnych: 120,00 GJ/odbiorcę;

- wskaźnik zużycia energii dla budynków wielorodzinnych: 45,00 GJ/odbiorcę.

Standard wyposażenia w przypadku powyższych wskaźników obliczeniowych oznacza, że paliwo gazowe wykorzystywane jest w następującym celu:

- klasa I: przygotowanie posiłków (kuchenka gazowa);

- klasa II: przygotowanie posiłków oraz ciepłej wody użytkowej (kuchenka gazowa oraz przepływowy podgrzewacz wody);

- klasa III: przygotowanie posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczeń (kuchenka gazowa, przepływowy podgrzewacz wody i kocioł gazowy).

W zakresie budynków komunalno-bytowych i użyteczności publicznej zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe w okresie najbliższych kilku lat będą spowodowane podłączeniem do sieci gazowej obecnych odbiorców oraz nowych obiektów budowlanych.

Przewidywane godzinowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przez poszczególne jednostki bilansowe obliczono przy wykorzystaniu następujących wzorów:

- zapotrzebowanie gazu na cele komunalno-bytowe (m.in. odbiorcy indywidualni oraz usługi):

gdzie:

  - Qk – zużycie gazu przez w/w odbiorców na cele komunalno-bytowe [Nm3n/rok];

  - Ksg – współczynnik szczytowego poboru gazu:

- zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze:

gdzie:

  - Qg – zużycie gazu przez w/w odbiorców na cele grzewcze [Nm3/rok];

  - 3,2 – współczynnik szczytowego poboru gazu na cele grzewcze w ciągu dnia.

Wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe dla poszczególnych wariantów analizy przedstawia kolejno: Tab. 4.11, Rys. 4.11, Tab. 4.12, Rys. 4.12, i Rys. 4.13.

Wariant stabilny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną dla wariantu stabilnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wariantu stabilnego

Wariant minimalny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wariantu minimalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wariantu minimalnego

Wariant maksymalny

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wariantu maksymalnego

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwo gazowe dla wariantu maksymalnego

Analiza zapotrzebowania na gaz wskazuje, że w perspektywie do 2025 r. należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwo z systemu gazowniczego na poziomie 456-660 Nm3/h.