Stepnica, dnia 25.03.2011 r.

AOŚ. 271.12.2011

### WYJAŚNIENIE TREŚCI

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem na te roboty:

- w przedmiarze robót poz. nr 19 jest „wbijanie ścianek szczelnych z grodzic PU 12 10/10 kafarem pływającym w grunt kat. III w ilości 343,77 m, natomiast w projekcie „rysunek K-2 Zestawienie elementów ścianki z grodzic PU 12 10/10” jest 479 elementów x 0,6 m+ 287,4 m,

- w przedmiarze robót poz. nr 61 jest „montaż odbojnic typu ZPTS Milanówek 400x1500, natomiast w opisie technicznym jest wyposażenie nabrzeża w odbojnice korytkowe MKA 500/100.

Odpowiedź

Na podstawie planu palowania (rys. nr K-2) roboty kafarowe będą obejmowały:

a. Grodzice PU 12 10/10 szt. 474,

b. Pale skrzynkowe CU 12 10/10-2 szt. 96,

c. Pale skrzynkowe narożne CU 12 10/10-1,5 szt. 3 (do ich wykonania zostanie zużytych 5 brusów),

d. Grodzice PU 12 10/10 stanowisko ro – ro szt. 17,

e. Pale skrzynkowe CU 12 10/10-2 stanowisko ro – ro szt. 5.

Sumaryczna masa elementów ścianki szczelnej wynosi 475 935,3 kg.

Stal S270GP.

Przyjęto odbojnice korytkowe typ MKA 400x1300 mm, szt. 65.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie ilości 4300 szt., poz. 7 przedmiaru robót „demontaż ściągów stalowych z lądu”- brak możliwości weryfikacji w związku z brakiem starej dokumentacji nabrzeża.

Odpowiedź

Na podstawie dostępnej inwentaryzacji, należy zdemontować co najmniej 235 ściągów, w tym:

a. Nabrzeże południowe ok. 126 szt. (w tym 24 szt. mogą być nie związane z istniejącą ścianką szczelną, ale ze względu na utrudnienia w budowie zostały uwzględnione)

b. Nabrzeże północne ok. 87 szt.,

c. Nabrzeże czołowe ok. 22 szt.

# Text boxes

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Województwo Zachodniopomorskie