Stepnica: Remont wyciągu łodzi rybackich oraz remont umocnienia brzegu w Porcie Rybackim w Stepnicy
Numer ogłoszenia: 229155 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219348 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wyciągu łodzi rybackich oraz remont umocnienia brzegu w Porcie Rybackim w Stepnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont wyciągu łodzi rybackich: 1) rozbiórka kleszcza drewnianego na rzędnej -0,6 m- 0,211 m3, 2) rozbiórka krawężników ułożonych na blokach betonowych -0,504 m, 3) rozbiórka płyty wyciągu z bali drewnianych gr. 5 cm-14,375 m2. 4) montaż kleszcza drewnianego na ściance jak w poz. 1- 0,211 m3, 5) wiercenie otworu w betonie na kotwy stalowe Ø 14 mm L=50 cm- 8 otw. 6) montaż kotew stalowych Ø 14 mm L=50 cm- 4,840 kg, 7) montaż belek drewnianych jak w poz. 2 - 0,504 m3, 8) ułożenie płyty wyciągu (podłogi) z dyliny grub. 60 mm i przybicie do belek drewnianych -28,750 m2, 9) ułożenie kostki kamiennej na podsypce piaskowo- żwirowej- 23,00 m2 Remont umocnienia brzegowego 1) rozebranie nawierzchni z płyt typu JOMB- 63,00 m2, 2) wywóz rozebranej nawierzchni z płyt JOMB -6,3 m3, 3) uszczelnienie ścianki szczelnej żelbetowej betonem i listwą drewnianą- 21 szt., 4) wykonanie materaców faszynowych o grubości 0,6 m, zatopienie przez obciążenie kamieniem łamanym -50 m2, 5) uzupełnienie brakującej ziemi przy podwyższonym oczepie i kawern przy oczepie -16 m3, 6) zbrojenie oczepu żelbetowego na starej konstrukcji- 0,151 t, 7) deskow. oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej powyżej +- 0 m montaż z lądu- 11,00 m2, 8) betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszanka do betonu z odbiorem z lądu z przenośnika taśmowego- 1,510 m3, 9) obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową- 63,00 m, 10) chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 63,00 m2 Dostawa i montaż wraz z przyłączem energetycznym wyciągarki łodzi rybackich z liną o parametrach minimalnych: - Udźwig 5 000 kg - BG 3,5 - Prędkość nawijania 6,3 m/min - Średnica liny fi 14,0mm - Pojemność bębna 64,5m - Bęben rowkowany - GNP 1 Am - Zasilanie 400V, - Moc silnika 3kW - Sprzęgło przeciążeniowe - Sterowanie bezpieczne 42V z kasety - Wyłącznik krańcowy, - długość liny 50 m, - dokumenty DTR-ka, paszport, CE, deklaracji zgodności Oraz wiata zabudowana (powtarzalna) o wymazach 2x2 i wysokości 2 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO RYBY 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- ALPINUR Prace podwodne i Hydrotechniczne Sp. z o.o., ul. Targowa 5, 74-100 Gryfino, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 121730,08

- Oferta z najniższą ceną: 121730,08 / Oferta z najwyższą ceną: 149688,30

- Waluta: PLN.