Stepnica, dnia 12.05.2010 r.

według rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

- W punkcie 2.2 zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga by maksymalna wysokość pojazdu wynosiła 3150mm.

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu o wysokości 3160mm?

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną wysokość 3160mm.

- W punkcie 2.9 Zał.  Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony  został  w przystawkę odbioru mocy w wersji „fire tender”.

Przystawki odbioru mocy w wersjach „fire tender” umożliwiających podawanie środków gaśniczych podczas jazdy z prędkością do 30 km/h, występują w zestawieniu z automatycznymi skrzyniami przekładniowymi i stosowane są głównie w samochodach lotniskowych straży pożarnych.

Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu z mechaniczną skrzynią biegów i przystawką odbioru mocy przystosowaną do napędu autopompy podczas postoju i jazdy z prędkością do 8 km/h?

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu z mechaniczną skrzynią biegów i przystawką odbioru mocy przystosowaną do napędu autopompy podczas postoju i jazdy z prędkością do 8 km/h.

3.   W punkcie 2.9 Zał. Nr 1 do SIWZ  Zamawiający kół niskoprofilowych na obu                   osiach, jednocześnie wymaga ogumienia uniwersalnego z bieżnikiem terenowym.

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie ogumienia uniwersalnego                           o normalnym profilu, przy zachowaniu wymaganej wysokości całkowitej pojazdu?

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie ogumienia uniwersalnego                           o normalnym profilu, przy zachowaniu wymaganej wysokości całkowitej pojazdu.

- W punkcie 3.17 Zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga by przód oraz tył pojazdu był „orurowany”, żądając dalej w punkcie 4.5 tylko osłony przedniej rurowej.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego tylko w przednią osłonę rurową?

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego tylko w przednią osłonę rurową.

- W punkcie 4.2 Zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia schematów pneumatycznych i elektrycznych.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w/w schematów w dniu odbioru pojazdu?

Zamawiający dopuszcza dostawę  schematów w dniu odbioru pojazdu.