#### AOŚ. 2227-2/2010

Stepnica, 03.02.2010 r.

##### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy

2. Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy

na potrzeby Gminy Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl

ug@stepnica.pl

Poniedziałek –Piątek 7.30-15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Po uprzednim powiadomieniu listownie lub faksem.

Cena 50,00 zł .

- ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Planowana inwestycja obejmuje:

1) Przebudowę i modernizację plaży publicznej w Stepnicy

a) wykonanie wzdłuż plaży utwardzonego i oświetlonego ciągu spacerowego wyposażonego w grupy ławek- ciąg spacerowy z polbruku o szerokości 3,5 m                      i grubości 6 cm wyposażony w ławki i lampy, całkowita długość ścieżki 81 m, co 10 m wykonane zostaną poszerzenia o 1 m do ustawienia ławek, całkowita powierzchnia ciągu 330 m2,

b) wykonanie palisady osłaniającej kępę rokitnika – palisada o kształcie wycinka kręgu o średnicy 12 m, długość palisady w planie L=16,5 m z okrąglaków drewnianych,

c) wymiana piasku na plaży- wymiana polegać będzie na zdjęciu 30 cm warstwy istniejącego piasku na długości 230 m  i zastąpienie go piaskiem dowiezionym na całej długości plaży z jednoczesnym wyprofilowaniem nowej płaszczyzny plaży, powierzchnia obszaru 7100 m2

d) przedłużenie istniejącego pomostu o 60 m i zakończenie go pomostem poprzecznym o długości 50 m, przez co cały pomost uzyska kształt litery T- koniec pomostu poprzecznego po stronie północnej (lewej patrząc od strony wody) zostanie poszerzony i zadaszony. Zadaszenie oparte na słupach powiązanych z konstrukcją pomostu. Dach czterospadowy, wysokość w kalenicy 4 m, wysokość do okapu 2,6 m.  Więźba dachowa drewniana –konstrukcja typowa powtarzalna, pokrycie gondem bitumicznym. Część pomostu poprzecznego na południe od pomostu biegnącego od lądu przystosowana będzie do okazjonalnego cumowania jachtów. Pomost zostanie wyposażony w punkty oświetleniowe. Dla zachowania jednolitego wyglądu pomostu po przebudowie jako całości, należy wymienić balustrady na pomoście istniejącym.

2)  Rozbudowę i modernizację przystani jachtowej na Kanale Młyńskim                         w Stepnicy

a) remont istniejącego umocnienia obu brzegów kanału i przystosowanie go do cumowania jachtów- pogrążenie bezpośrednio przed istniejącą konstrukcją drewnianą, stalowej ścianki szczelnej o długości 6,5 m i o koronie na rzędnej +0,8m Kr, Na brzegu północnym korona dodatkowo pokryta zostanie nakładką                               z desek z relumatu –tworzywa sztucznego odpornego na korozję, a od strony odwodnej na konstrukcji umocnienia zostanie zainstalowana ciągła odbojnica                     z takiego samego materiału. Odbudowa umocnień na brzegu północnym będzie się wiązała  z rozbiórką istniejącego nabrzeża postojowego o długości 35 m, usytuowanego w odległości 280 m od wejścia kanału.

b) wykonanie oznakowania nawigacyjnego wejścia do kanału- ustawienie na cyplu od strony południowej wejścia do kanału oznakowania nawigacyjnego                       w postaci świetlnego znaku nawigacyjnego o następującej charakterystyce:

- kolor światła-zielony,

- charakterystyka światła FI G 6s (błysk- 1 sek., zaciemnienie -5 sek.),

- wysokość wzniesienia światła + 3,2 m Kr,

-sektor świecenia dookoła widnokręgu,

- zasięg nominalny światła 1M,

- kolor masztu zielony  (RAL 60180),

c) wykonanie podczyszczeniowych robót pogłębiarskich w kanale i na podejściu do kanału do pierwotnej głębokości technicznej H= 2,5 m- wykonanie podczyszczeniowych robót pogłębiarskich w ilości około w kanale 10.000 m3 i na podejściu do kanału 2.000 m3,

d) remont istniejącej drogi biegnącej wzdłuż północnego brzegu kanału (ulica Młynarska) i stworzenie ciągu spacerowo- komunikacyjnego (pieszo - jezdni) poprzez przebudowę istniejącej nawierzchni utwardzonej, oświetlenie terenu latarniami i ustawienie ławek wzdłuż drogi- na całej ulicy Młynarskiej przewiduje się przełożenie istniejącej nawierzchni z kamienia brukowego i stworzenie pieszo jezdni:

- przełożenie istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego,

- poszerzenie nawierzchni utwardzonej do szerokości 5 m, poprzez dodanie pasów              z kostki betonowej z jednoczesnym podniesieniem poziomu drogi do rzędnej + 0,87 m npm (rzędna istniejącej nawierzchni średnio +0,6 m npm),

Nad brzegiem kanału ustawione zostaną ławki, a prowizoryczne oświetlenie zostanie zastąpione latarniami parkowymi. Obszar pasa niezabudowanego nawierzchnią pokryty będzie trawą. W pieszo jezdni, od strony odwodnej znajdować się będzie pas szerokości 0,8 m o nawierzchni z płyt ażurowych, przez który powierzchniowo odprowadzane będą do gruntu wody opadowe z pozostałego obszaru pieszo jezdni.

Zgodnie z:

Plaża:

1. Projektem budowlanym (zagospodarowanie terenu) -załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Projektem budowlanym (roboty hydrotechniczne i ziemne) -załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Projektem budowlanym ( instalacje elektryczne i oświetlenie)- załącznik nr 3 do SIWZ,

4. Projektem wykonawczym (roboty hydrotechniczne i ziemne) -załącznik nr 4 do SIWZ,

5. Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót -załącznik nr 5 do SIWZ,

6. Operatem wodno-prawnym -załącznik nr 6 do SIWZ,

7. Informacją dotyczącą bezpieczeństwa -załącznik nr 7 do SIWZ,

8. Przedmiarem robót -załącznik nr 8 do SIWZ,

Kanał:

9. Projektem budowlanym (projekt zagospodarowania terenu)- załącznik nr 9 do SIWZ,

10. Projektem budowlanym (roboty hydrotechniczne i czerpalne) - załącznik nr 10 do SIWZ,

11. Projektem budowlanym (oświetlenie zewnętrzne) -załącznik nr 11 do SIWZ,

12. Projektem budowlanych (nawierzchnie) -załącznik nr 12 do SIWZ,

13. Projekt wykonawczy (roboty hydrotechniczne ) –załącznik nr 13 do SIWZ,

14. Operatem wodno- prawnym- załącznik nr 14 do SIWZ,

15. Badaniem próbek- załącznik nr 15 do SIWZ,

16. Dokumentacją geologiczno- inżynierską- załącznik nr 16 do SIWZ,

17. Projektem prac geologicznych – załącznik nr 17 do SIWZ,

18. Przedmiarem robót- załącznik nr 18 do SIWZ,

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i wypełnienia wymagań                           zawartych w  następujących dokumentach:

Kanał

1. decyzja nr 78/9/09 znak GB4/076/928122/78/9/09 z dnia 19.10.2009 r. Ministra Infrastruktury,

2. decyzja znak OW-III-5101/239/04/09 z dnia 21.10.2009 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

3. decyzja znak ON-I-4147/25/03/09 z dnia 29.10.2009 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

4. pisma znak ON-I-4104/10/04/09 z dnia 10.11.2009 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

Plaża

1. decyzja nr 58/08 znak GB1o/076/839835/58/08 z dnia 15.10.2008 r. Ministra Infrastruktury,

2. decyzja znak ON-I-4147/23/02/08 z dnia 26.11.2008 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

3. decyzja znak OW-III-5101/290/06/08 z dnia 19.11.2008 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy.

Należy inwentaryzację sporządzić w 3 egz., dodatkowo należy sporządzić powykonawczą dokumentację techniczną znaku oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną zawierającą współrzędne geograficzne w układzie WGS-84 oraz wysokość wzniesienia światła.

Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania na swój koszt sondażu oraz atestu czystości dna.

Przy kalkulowaniu oferty dotyczącej budowy pomostu na plaży w Stepnicy należy dokonać zmiany pali drewnianych na stalowe rurowe wypełnione betonem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

Plaża:

- 45.24.20.00-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych,

-45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

- 45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 45.23.31.61-5 Roboty budowlane z zakresie ścieżek rowerowych

Kanał:

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.24.00.00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

- 45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania i rozpoczęcia zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia do 15 grudnia 2010 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2	posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne            z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100.000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW  65 1020 4812 0000 0502 0007 7420,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę.

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 18 lutego 2010 r. do godz. 09.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

do dnia 18 lutego 2010 r. do godz. 09.15

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14)  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
       aukcji  elektronicznej.

16) Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w dniu 03.02.2010 r.

_________________________________

Podpis